## Slide 1
Module 01
CPU의 동작 방식

## Slide 2
Overview
반도체의 동작 원리

## Slide 3
반도체의 동작 원리
Semiconductor
반도체의 동작 원리

## Slide 4: Semiconductor (반도체)
CPU는 Transistor로 만들어 짐

## Slide 5: 반도체의 동작 원리
반도체는 주로 실리콘(게르마늄, 규소 등)으로 만들어 짐
실리콘은 기본적으로 다이어몬드 구조
실리콘 원소(Si)는 주변의 가장 가까운 4개의 실리콘 원자들과 결합

## Slide 6: 반도체의 동작 원리
실리콘은 최외각 전자가 4개로 이루어지며,

## Slide 7: 반도체의 동작 원리
주변 다른 원자들과 전자를 공유하며 단단하게 결합

## Slide 8: 반도체의 동작 원리
주변 다른 원자들과 전자를 공유하며 단단하게 결합
8개의 전자가 모였을 때 가장 단단한 구조를 이루며, 전기가 흐르지 않음

## Slide 9: 반도체의 동작 원리
단단하게 결합된 순수한 실리콘은 전기가 흐르기 어려움

## Slide 10: 반도체의 동작 원리
순수 실리콘보다 전자가 하나 많거나

## Slide 11: 반도체의 동작 원리
순수 실리콘 보다 전자가 하나 적은 원소를 추가해 전류를 통하도록 함

## Slide 12: 반도체의 동작 원리
전자가 하나 부족한 원소를 넣으면 빈 구멍이 생김

## Slide 13: 반도체의 동작 원리
빈 쪽으로 전자가 이동할 수 있음

## Slide 14: 반도체의 동작 원리
상대적으로 구멍이 이동한 것 처럼 보임

## Slide 15: 반도체의 동작 원리
전자가 이동한 방향과 반대로 전류가 흐르게 됨
전자
전류

## Slide 16: 반도체의 동작 원리
양전하를 가진 입자처럼 동작 – 양전하를 띈 구멍이라는 의미로 양공이라고 부름
전자
전류
+
양공

## Slide 17: 반도체의 동작 원리
실리콘에 전자가 하나 많은 원소를 첨가하면 남는 전자가 자유이동 하면서 전류를 흐르게 함

## Slide 18: 반도체의 동작 원리
+
P형 반도체
(Positive,
P-type semiconductor)
N형 반도체
(Negative
N-type Semiconductor)
-

## Slide 19: 반도체의 동작 원리
P-type semiconductor와 N-type semiconductor를 붙이면,

## Slide 20: 반도체의 동작 원리
P type에는 양전자를 띈 양공이 있고, N-type에는 자유전자가 있음

## Slide 21: 반도체의 동작 원리
P-type과 N-type 을 붙이면, 경계면에서 전자는 양공에 이끌려 결합함

## Slide 22: 반도체의 동작 원리
중성상태에 있던 원자가 전자를 하나 받으면 음전하를 띄게 됨
[B]-

## Slide 23: 반도체의 동작 원리
중성상태에 있던 원자가 전자를 하나 빼앗기면 양전하를 띄게 됨
[P]+

## Slide 24: 반도체의 동작 원리
경계면 근처는 음전하를 띄게 된 원자의 반발력으로 전자들이 넘어오지 못함
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 25: 반도체의 동작 원리
반대쪽에서는 양전하를 띈 원자의 영향으로 양공이 이동하지 못함

## Slide 26: 반도체의 동작 원리
더 이상 이동 가능한 전하들이 없어지게 되는데, 이를 공핍 영역이라고 함
공핍 영역

## Slide 27: 반도체의 동작 원리
공핍 영약 가장자리에 서로 다른 전하를 가진 면이 생기게 되며,
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+

## Slide 28: 반도체의 동작 원리
+에서 –쪽으로 전기장이 생성됨

## Slide 29: 반도체의 동작 원리
이 상태에서 전압을 가하면
+
-

## Slide 30: 반도체의 동작 원리
음극 쪽으로는 양전자를 뜬 양공이, 양극쪽으로는 전자들이 이동함
+
-
-
-
-
-
-
공핍 영역이 확대되고 전하의 이동이 없어짐
+
+
+
+
+

## Slide 31: 반도체의 동작 원리
전압의 극을 바꾸게 되면 양공은 극에 대한 반발력으로 반대쪽으로 이동하고
+
-
-
-
-
-
-
전자 역시 반대쪽으로 이동함
+
+
+
+
+

## Slide 32: 반도체의 동작 원리
전압의 극을 바꾸게 되면 양공은 극에 대한 반발력으로 반대쪽으로 이동하고
+
-
-
-
-
-
-
전류가 흐름- 순방향
+
+
+
+
+

## Slide 33: 반도체의 동작 원리
역방향 : 전류가 흐르지 않음
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
공핍 영역

## Slide 34: 반도체의 동작 원리
이 semiconductor 옆에 P-type 반도체를 하나 더 붙이고

## Slide 35: 반도체의 동작 원리
N-type 반도체를 아주 작게 만든 후

## Slide 36: 반도체의 동작 원리
왼쪽 두 반도체에 순방향 전압을, 오른쪽 두 반도체에는 역방향 전압을 주면
+
-
+
-
+
-
순방향
역방향

## Slide 37: 반도체의 동작 원리
왼쪽 두 반도체에 순방향 전압을, 오른쪽 두 반도체에는 역방향 전압을 주면 절반만 전류가 흐름
+
-
p-n
+
-
-
+
순방향
역방향

## Slide 38: 반도체의 동작 원리
순방향 전압 높이면 공핍 영역을 넘어가는 양공이 생김
+
-
n-p
+
-
-
+
순방향
역방향

## Slide 39: 반도체의 동작 원리
N-type을 넘을 수 있을 만큼의 특정 전압을 걸어주면 전류가 흐르게도, 않게도 할 수 있음
+
-
+
-
-
+
순방향
역방향
n-p
p-n

## Slide 40: 반도체의 동작 원리
역방향 전류를 높여주면 흐르는 전류의 양도 많아짐
+
-
+
-
-
+
순방향
역방향
n-p
p-n