## Slide 1
Module 01
CPU의 동작 방식

## Slide 2
Overview
반도체의 동작 원리
CPU 구성

## Slide 3
반도체의 동작 원리
Semiconductor
반도체의 동작 원리

## Slide 4: Semiconductor (반도체)
CPU는 Transistor로 만들어 짐

## Slide 5: 반도체의 동작 원리
반도체는 주로 실리콘(게르마늄, 규소 등)으로 만들어 짐
실리콘은 기본적으로 다이어몬드 구조
실리콘 원소(Si)는 주변의 가장 가까운 4개의 실리콘 원자들과 결합

## Slide 6: 반도체의 동작 원리
실리콘은 최외각 전자가 4개로 이루어지며,

## Slide 7: 반도체의 동작 원리
주변 다른 원자들과 전자를 공유하며 단단하게 결합

## Slide 8: 반도체의 동작 원리
8개의 전자가 모였을 때 가장 단단한 구조를 이루며, 전기가 흐르지 않음

## Slide 9: 반도체의 동작 원리
단단하게 결합된 순수한 실리콘은 전기가 흐르기 어려움

## Slide 10: 반도체의 동작 원리
순수 실리콘보다 전자가 하나 많거나

## Slide 11: 반도체의 동작 원리
순수 실리콘 보다 전자가 하나 적은 원소를 추가해 전류를 통하도록 함

## Slide 12: 반도체의 동작 원리
전자가 하나 부족한 원소를 넣으면 빈 구멍이 생김

## Slide 13: 반도체의 동작 원리
빈 쪽으로 전자가 이동할 수 있음

## Slide 14: 반도체의 동작 원리
상대적으로 구멍이 이동한 것 처럼 보임

## Slide 15: 반도체의 동작 원리
전자가 이동한 방향과 반대로 전류가 흐르게 됨
전자
전류

## Slide 16: 반도체의 동작 원리
양전하를 가진 입자처럼 동작 – 양전하를 띈 구멍이라는 의미로 양공이라고 부름
전자
전류
+
양공

## Slide 17: 반도체의 동작 원리
실리콘에 전자가 하나 많은 원소를 첨가하면 남는 전자가 자유이동 하면서 전류를 흐르게 함

## Slide 18: 반도체의 동작 원리
+
P형 반도체
(Positive,
P-type semiconductor)
N형 반도체
(Negative
N-type Semiconductor)
-

## Slide 19: 반도체의 동작 원리
P-type semiconductor와 N-type semiconductor를 붙이면,

## Slide 20: 반도체의 동작 원리
P type에는 양전자를 띈 양공이 있고, N-type에는 자유전자가 있음

## Slide 21: 반도체의 동작 원리
P-type과 N-type 을 붙이면, 경계면에서 전자는 양공에 이끌려 결합함

## Slide 22: 반도체의 동작 원리
중성상태에 있던 원자가 전자를 하나 받으면 음전하를 띄게 됨
[B]-

## Slide 23: 반도체의 동작 원리
중성상태에 있던 원자가 전자를 하나 빼앗기면 양전하를 띄게 됨
[P]+

## Slide 24: 반도체의 동작 원리
경계면 근처는 음전하를 띄게 된 원자의 반발력으로 전자들이 넘어오지 못함
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 25: 반도체의 동작 원리
반대쪽에서는 양전하를 띈 원자의 영향으로 양공이 이동하지 못함

## Slide 26: 반도체의 동작 원리
더 이상 이동 가능한 전하들이 없어지게 되는데, 이를 공핍 영역이라고 함
공핍 영역

## Slide 27: 반도체의 동작 원리
공핍 영역 가장자리에 서로 다른 전하를 가진 면이 생기게 되며,
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+

## Slide 28: 반도체의 동작 원리
+에서 –쪽으로 전기장이 생성됨

## Slide 29: 반도체의 동작 원리
이 상태에서 전압을 가하면
+
-

## Slide 30: 반도체의 동작 원리
음극 쪽으로는 양전자를 뜬 양공이, 양극쪽으로는 전자들이 이동함
+
-
-
-
-
-
-
공핍 영역이 확대되고 전하의 이동이 없어짐
+
+
+
+
+

## Slide 31: 반도체의 동작 원리
전압의 극을 바꾸게 되면 양공은 극에 대한 반발력으로 반대쪽으로 이동하고
+
-
-
-
-
-
-
전자 역시 반대쪽으로 이동함
+
+
+
+
+

## Slide 32: 반도체의 동작 원리
전압의 극을 바꾸게 되면 양공은 극에 대한 반발력으로 반대쪽으로 이동하고
+
-
-
-
-
-
-
전류가 흐름- 순방향
+
+
+
+
+

## Slide 33: 반도체의 동작 원리
역방향 : 전류가 흐르지 않음
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
공핍 영역

## Slide 34: 반도체의 동작 원리
이 semiconductor 옆에 P-type 반도체를 하나 더 붙이고

## Slide 35: 반도체의 동작 원리
N-type 반도체를 아주 작게 만든 후

## Slide 36: 반도체의 동작 원리
왼쪽 두 반도체에 순방향 전압을, 오른쪽 두 반도체에는 역방향 전압을 주면
+
-
+
-
+
-
순방향
역방향

## Slide 37: 반도체의 동작 원리
왼쪽 두 반도체에 순방향 전압을, 오른쪽 두 반도체에는 역방향 전압을 주면 절반만 전류가 흐름
+
-
p-n
+
-
-
+
순방향
역방향

## Slide 38: 반도체의 동작 원리
순방향 전압 높이면 공핍 영역을 넘어가는 양공이 생김
+
-
n-p
+
-
-
+
순방향
역방향

## Slide 39: 반도체의 동작 원리
N-type을 넘을 수 있을 만큼의 특정 전압을 걸어주면 전류가 흐르게도, 않게도 할 수 있음
+
-
+
-
-
+
순방향
역방향
n-p
p-n

## Slide 40: 반도체의 동작 원리
역방향 전류를 높여주면 흐르는 전류의 양도 많아짐
+
-
+
-
-
+
순방향
역방향
n-p
p-n

## Slide 41
트랜지스터
트랜지스터
트랜지스터 기호
논리 회로
연산

## Slide 42: 트랜지스터
트랜지스터에는 PNP 또는 NPN 반도체가 들어 있음

## Slide 43: 트랜지스터
가운데 도선에 특정 전압을 걸어주면 전류가 흐름

## Slide 44: 트랜지스터 기호
트랜지스터 기호

## Slide 45: 트랜지스터 기호
트랜지스터를 이용하면 Logic Gate(논리 회로) 를 만들 수 있음
AND
OR
NOT
+Vcc
OUT
T1
T2
+Vcc
T1
T2
R1
R2
OUT
+Vcc

## Slide 46: Logical Gate
전류
출력
A
B

## Slide 47: Logical Gate
A와 B모두 전압이 걸렸을 때 전류가 흐름
전류
출력
A
B

## Slide 48: Logical Gate
A, B중 하나라도 전압이 걸리지 않으면 전류가 흐르지 않음
전류
출력
A
B

## Slide 49: Logical Gate
컴퓨터는 0과 1로 이루어진 디지털 신호를 인식
전류가 통하면 1, 전류가 흐르지 않으면 0
전류
출력 0
A
B

## Slide 50: Logical Gate
컴퓨터는 0과 1로 이루어진 디지털 신호를 인식
전류가 통하면 1, 전류가 흐르지 않으면 0
전류
출력 1
A
B

## Slide 51: Logical Gate
두 트랜지스터가 모두 True일때 결과가 True가 되는 Logic Gate를 AND Gate라고 부름
전류
출력 1 0
A
B
True
False
A | B | OUTPUT
False | False | False
True | False | False
False | True | True
True | True | True

## Slide 52: Logical Gate
두 트랜지스터가 모두 True일때 결과가 True가 되는 Logic Gate를 AND Gate라고 부름
A | B | OUTPUT
False | False | False
True | False | False
False | True | True
True | True | True
AND
1
1
1

## Slide 53: Logical Gate
트랜지스터를 위 아래로 연결하면

## Slide 54: Logical Gate
두 트랜지스터 중 하나만 전압이 걸리거나
전류
출력
1

## Slide 55: Logical Gate
양쪽 모두 전압이 걸릴 때 모두 1이 됨
전류
출력
1
A | B | OUTPUT
False | False | False
True | False | True
False | True | True
True | True | True

## Slide 56: Logical Gate
두 트랜지스터중 하나가 True일때 결과가 True가 되는 Logic Gate를 OR Gate라고 부름
OR
1
0
1
A | B | OUTPUT
False | False | False
True | False | True
False | True | True
True | True | True

## Slide 57: Logical Gate
출력을 앞쪽에 연결
전류
출력

## Slide 58: Logical Gate
전압이 걸리면
전류
출력
0

## Slide 59: Logical Gate
전압이 걸리지 않으면
전류
출력
1
INPUT | OUTPUT
True | False
False | True

## Slide 60: Logical Gate
반대의 값을 출력하는 Logical Gate를 NOT Gate라고 부릅
INPUT | OUTPUT
True | False
False | True
NOT
1
0

## Slide 61: 논리회로 조합
Get를 조합하여 다양한 논리회로를 만듦
AND
OR
NOT

## Slide 62: XOR Gate
같은 값이 입력 되면 True, 아니면 false
A | B | OUTPUT
True | True | False
True | False | True
False | True | True
False | False | False

## Slide 63: XOR Gate
같은 값이 입력 되면 True, 아니면 false
AND
OR
1
1
1
1
1
1

## Slide 64: XOR Gate
AND
OR
1
1
1
1
1
1
NOT
AND
1
0
0
A | B | OUTPUT
True | True | False
True | False | True
False | True | True
False | False | False

## Slide 65: XOR Gate
AND
OR
1
0
1
0
0
1
NOT
AND
1
1
1
A | B | OUTPUT
True | True | False
True | False | True
False | True | True
False | False | False

## Slide 66: XOR Gate
AND
OR
0
1
0
1
0
1
NOT
AND
1
1
1
A | B | OUTPUT
True | True | False
True | False | True
False | True | True
False | False | False

## Slide 67: XOR Gate
AND
OR
0
0
0
0
0
0
NOT
AND
0
1
0
A | B | OUTPUT
True | True | False
True | False | True
False | True | True
False | False | False

## Slide 68: XOR Gate
OR
A | B | OUTPUT
True | True | False
True | False | True
False | True | True
False | False | False

## Slide 69: 논리회로 연산
덧셈 논리 회로
A
B
S
C

## Slide 70: 10진수 연산
15 + 16의 연산
1 5
1 6
+

## Slide 71: 10진수 연산
15 + 16의 연산
1 5
1 6
+
1

## Slide 72: 10진수 연산
15 + 16의 연산
1 5
1 6
+
1
1

## Slide 73: 10진수 연산
15 + 16의 연산
1 5
1 6
+
1
1
3

## Slide 74: 2진수
1 0 1 0 1 0
2
5
2
4
2
3
2
2
2
1
2
0
32
16
8
4
2
1
= 42

## Slide 75: 2진수 연산
15 + 16의 연산
1 1
1 0 1
+

## Slide 76: 2진수 연산
15 + 16의 연산
1 1
1 0 1
+
0
1

## Slide 77: 2진수 연산
15 + 16의 연산
1 1
1 0 1
+
0
1
0

## Slide 78: 2진수 연산
15 + 16의 연산
1 1
1 0 1
+
0
0
0
1

## Slide 79: 2진수 연산
15 + 16의 연산
1 1
1 0 1
+
0
0
0
1

## Slide 80: 2진수 연산
2진수 연산 회로 구성
Input
Output

## Slide 81: 2진수 연산
2진수 입력
Output
1 1 0 0
1 0 1 0

## Slide 82: 2진수 연산
2진수 연산의 경우
1 1 0 0
1 0 1 0
0
+
0
0
0
+
1
1
1
+
1
0
1
+
0
1
1

## Slide 83: 2진수 연산
출력 값은 합과 올림수 두가지
1 1 0 0
1 0 1 0
0
+
0
0
0
+
1
1
1
+
1
0
1
+
0
1
1
sum
sum
sum
sum
carry digit
CARRY
SUM

## Slide 84: 2진수 연산
입 출력 값 논리표
1 1 0 0
1 0 1 0
A | B | SUM | CARRY
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
CARRY
SUM

## Slide 85: 2진수 연산
입 출력 값 논리표
A | B | SUM
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | CARRY
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
1 1 0 0
1 0 1 0
CARRY
SUM

## Slide 86: 2진수 연산
SUM은 XOR 게이트, ROUND는 AND 게이트와 같음
XOR
A | B | SUM
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A | B | CARRY
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
AND
1 1 0 0
1 0 1 0
CARRY
SUM

## Slide 87: 2진수 연산
연산 논리 회로 구성
1 1 0 0
1 0 1 0
CARRY
SUM

## Slide 88: 2진수 연산
SUM 연산
XOR
1 1 0 0
1 0 1 0
CARRY
SUM

## Slide 89: 2진수 연산
ROUND 계산
XOR
AND
1 1 0 0
1 0 1 0
CARRY
SUM

## Slide 90: 2진수 연산
모든 수를 더하는 논리 게이트
A
C
S
C

## Slide 91
CPU 구성
산출 논리 장치
CPU

## Slide 92: 산술 논리 장치
산술 연산을 수행하는 트랜지스터 통합 집적 회로(Integrated circuit)

## Slide 93: 산술 논리 장치
ALU (Arithmetic Logic Unit)
A
B
ALU
결과
-
+
AND OR NOT

## Slide 94: 산술 논리 장치

## Slide 95: CPU
여러 트랜지스터를 조합하면 다양한 연산을 수행하는 ALU를 만들 수 있음

## Slide 96: CPU
CPU에는 수 십억개의 트랜지스터가 들어있음
Intel ® CORE i7-4790
SR1QF 3.06GHZ
MALAY
L411B540

## Slide 97: CPU
CPU에는 Mosfet이라 불리는 트랜지스터가 들어 있음
0.1 나노미터

## Slide 98: CPU
반도체와 전도체로 구성
반도체
전도체 금속

## Slide 99: CPU
N-type과 C-type Semiconductor로 구성
P-type
N-type
N-type

## Slide 100: CPU
N-type과 C-type Semiconductor로 구성
P-type
N-type
N-type
공핍 영역

## Slide 101: CPU
전류가 흐르지 않음
P-type
N-type
N-type
-
+
-
+

## Slide 102: CPU
가운데 전압을 걸면 전기장이 생성되고, 양공이 아래쪽으로 이동
+

## Slide 103: CPU
양쪽에 전압을 걸면 전자가 위쪽으로 이동하여 통로를 만듦
+
-
+

## Slide 104: CPU
양쪽에 전압을 걸면 전자가 위쪽으로 이동하여 통로를 만듦
ON
-
+

## Slide 105: CPU
양쪽에 전압을 걸면 전자가 위쪽으로 이동하여 통로를 만듦
OFF
-
+

## Slide 106: CPU
CPU는 모스팻들이 모여 논리게이트를 이루고 연산을 수행 함
Intel ® CORE i7-4790
SR1QF 3.06GHZ
MALAY
L411B540
2023년, 일반적인 CPU의
Mosfet 개수 250억개
2023년, 인텔 GPU기술 폰테베키오
Mosfet 개수 1000억개
2030년, 인텔 GPU
Mosfet 1조 개가 목표